Коммутатор SDI сигналов 8х4

Техническое описание

Оглавление

Общее сведения                                                                                                                 2

Функциональные возможности                                                                                          3

Технические параметры                                                                                                     4

Алгоритм работы  коммутатора                                                                                         5

Изменение текущей коммутации                                                                                       5

Настройки с лицевой панели .Режим "SET"                                                                      5

Передача управления  пульту ДУ. Блокировка коммутации с лицевой панели 6

Выбор пользовательской конфигурации                                                                           6

Запись и изменение пользовательской конфигурации в память устройства.                6

Выбор группы и номера в группе вложенного звука                                                         7

Гарантийные обязательства                                                                                               8

# Общие сведения

Коммутатор предназначен для коммутации  последовательных цифровых сигналов SDI 270 Мбит/сек

Коммутатор видео сигналов обычно является одним из главных узлов телевизионной аппаратной, поэтому его надежность во многом определяют технические  возможности всего комплекса. Перед началом работы внимательно прочтите настоящее описание

.

∆ Питание коммутатора осуществляется от сети напряжением 220 В, которое может быть опасным для жизни, поэтому не открывайте верхнюю крышку прибора - все органы управления и коммутационные разъемы вынесены на переднюю и заднюю панели.

∆  Особое внимание следует уделить заземлению. Так как коммутатор предполагает соединение большого числа различных устройств (таких как видеомагнитофоны, мониторы, компьютеры, микшеры и др.) в единый комплекс, то неправильное заземление может привести к нежелательным помехам в сигналах, а иногда и к выходу из строя аппаратуры. Пожалуйста, придерживайтесь следующих рекомендаций

∆  Проложите в рабочем помещении надежную земляную шину;

используйте трехпроводную сеть 220 В (фаза, "ноль", "земля") для питания коммутатора, компьютеров и других устройств, оснащенных европейскими розетками; подключите все устройства, имеющие клемму "Земля", к шине заземления, для каждого устройства используйте отдельный провод;

# Функциональные возможности:

- Возможность подключения любого из 8 входов к любому из 4 выходов, в том числе подключения всех выходов к одному и тому же входу, без нарушения  необходимого для видеосигналов согласования входов и выходов.

- Полная регенерация формы сигнала встроенными восстановителями несущей на выходах коммутатора(реклокинг).

- Изменяемый прогаммно режим работы 8 входа(SDI/CVBS). Вслучае работы 8 входа в режиме CVBS/PAL , 8 вход имеет вход и выход аналогового звука.

- Кадровые синхронизаторы по 4 выходам.

- Возможность внешней синхронизации  коммутатора  с помощью аналогового сигнала  CVBS/PAL, который подается на 8  вход.

- Безподрывная коммутация при работе с  несинхронными сигналами SDI.

- Наличие энергонезависимой памяти, позволяющей автоматически восстанавливать состояние коммутатора после пропадания сетевого питания и сохранять используемую конфигурацию.

- Автоматический контроль АЧХ(амплитудно-частотной характеристики), для компенсации потерь при передаче сигнала по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом

- Трансформаторная развязка по входам и выходам

- Работа с SDI  сигналами, имеющими вложенный звук. Возможность выбора группы и стереопары вложенного звука по входу и выходу.(с помощью программы DSCConfig).

- Опция -встроенный multiscreen с DVI выходом, позволяющий контролировать входные и  выходные сигналы на TFT телевизоре c разрешением

1280х720р и форматом 16:9. Как правило, компьютерные мониторы не расчитаны на работу с телевизионным сигналом, хотя могут поддерживать такое разрешение, но возможно некорректное отображение картинки. Поэтому при подключении мультискрина к компьютерному монитору multiscreen будет работать, если монитор сможет поддерживать такое разрешени и формат,но с некоторыми погрешностями.

- Управление коммутатором осуществляется, как с помощью кнопок, расположенных на передней панели, так и от внешних устройств - выносного пульта или компьютера, подключенного по  интерфейсу RS-232.

- Наличие аналогового CVBS выхода(4 выход)

- Работа с «виртуальным пультом» с помощью программы DSC_remote control(подробно в описании программы)

Multiscreen DSC824

Коммутатор DSC824  лицевая панель

Коммутатор DSC824 задняя панель

Коммутатор DSC824 панель управления

| Технические параметры |
| --- |
|  | .Параметр | Комментарий | Величина |
| 1 | Входы, | Тип входов – трансформаторный, с гальванической развязкой. Разъемы 8 BNC | 8SDI (SMPTE-259M), 75 Ом |
| 2 | Выходы | с перетактированием, разъемы 4 BNC. | 4BNCSDI (SMTPE-259M) 75 Ом |
| 3 | Номинальный уровень выходного сигнала |  | 800 мВ ±5% |
| 5 | Скорость входного/выходного потока |  | 270 Мбит/сек |
| 6 | Настройка АЧХ | при длине кабеля до 350м , 270 Мбит/с, кабель Belden 8281. | Автоматическая |
| 7 | Корпус, | Металлический | 483х120х44 (19", 1U) |
| 8 | Диапазон рабочих температур |  | 5..40 град. С |
| 9 | Питание |  | 220 B 50 Гц |

Алгоритм  управления  коммутатором

Исходные данные:

- Все  возможные настройки осуществляются только от ПК.

- Имеется 8 источников и 4 направления.

- Имеется возможность подключения 4x панелей управления.Внешних панелей может быть не больше трех.

- Все текущие состояния запоминаются , при отключении питания не теряются, и восстанавливаются при включении.

- Панели являются настраиваемыми. Настройка состоит в  установке количества направлений  и указаний  номеров  направлений, с  которыми данная панель может работать.

По умолчанию, после сброса, первые четыре источника  скоммутированы  на 4 направления.

Варианты настроек панелей:

- Только  лицевая (первая ) панель на все направления.

- Лицевая  панель на 3 направления , вторая – на одно

- Лицевая  панель на 2 направления  вторая и третья – каждая на свое направление

- Лицевая на  два направления, вторая – на два направления

- Все 4 панели – каждая на свое направление.

Программно это осуществляется выбором варианта 1-5  в виде  табл.:

Вариант 1

|  | направление 1 | направление 2 | направление3 | направление 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая (1) | 1 |  |  |  |
| Панель 2 |  |  |  |  |
| Панель 3 |  |  |  |  |
| Пвнель 4 |  |  |  |  |

Вариант 2

|  | направление 1 | направление 2 | направление3 | направление 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая (1) |  |  |  |  |
| Панель 2 |  |  |  |  |
| Панель 3 |  |  |  |  |
| Пвнель 4 |  |  |  |  |

Вариант 3

|  | направление 1 | направление 2 | направление3 | направление 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая (1) |  |  |  |  |
| Панель 2 |  |  |  |  |
| Панель 3 |  |  |  |  |
| Пвнель 4 |  |  |  |  |

Вариант 4

|  | направление 1 | направление 2 | направление3 | направление 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая (1) | 1 |  |  |  |
| Панель 2 |  |  |  |  |
| Панель 3 |  |  |  |  |
| Пвнель 4 |  |  |  |  |

Вариант 5

|  | направление 1 | направление 2 | направление3 | направление 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая (1) |  |  |  |  |
| Панель 2 |  |  |  |  |
| Панель 3 |  |  |  |  |
| Пвнель 4 |  |  |  |  |

Управление коммутатором.

- В исходном состоянии индикация на панели показывает  последнюю  набранную комбинацию коммутации.

- 1) Нажимается  кнопка разрешенного для данного пульта направления   ( 1 - 4)  - кнопка начинает мерцать (время ожидания коммутации до 5 минут)

- 2) Нажимается кнопка источника – происходит коммутация  и  переход в рабочий режим, индикация рабочего режима- – кнопка направления перестает мерцать

- 3) Индикация показывает текущее состояние.

Базовые условия:

- Нажатие на кнопку запрещенного направления – игнорируется.

- Нажатие на кнопку источника  без предварительно нажатой кнопки направления ( кнопка направления не  мерцает ), зажигает кнопки направлений, с которыми этот источник скоммутирован, что позволяет  оперативно проверить  состояние коммутаций.

Режим работы 8 входа.

Восьмой вход коммутатора переключаемый. Он может работать,как вход аналогового сигнала PAL, так и цифрового сигнала SDI. Выбор режима работы осуществляется с помощью конфигурационной утилиты DSCConfig.  8 вход(в режиме аналогового входа)-может использоваться, как вход для внешней синхронизации коммутатора.В этом режиме на этот вход подается сигнал черного поля, либо полный ТВ сигнал PAL c сигналом  цветовой синхронизации от  высоко стабильного источника(сихрогенератор,тест-генератор и т.п). Это позволяет получить режим синхронной работы коммутатора  с другими устройствами работающими в  ТВ студии, и получить на выходах синхронный  сигнал в соответствии со входным. Если такой необходимости нет,то этот вход переключается в режим SDI  и работает, как все остальные входы коммутатора.

Режим работы 4 выхода

Четвертый выход коммутатора только аналоговый.Это позволят (при отсутствии мониторов с SDI входами) проконтролировать наличие сигнала на выходе коммутатора.

Настройки от ПК:

Для настройки коммутатора необходимо подключить его к COM порту компьютера с помощью,так называемого «нуль-модемного кабеля».Это кабель у которого контакты 2 и 3 перевернуты(см.приложение).Подключить кабель к COM порту компьютера и к разъему на задней панели коммутатора,который установлен вертикально(RS-232),запустить программу DSCConfig(идет в комплекте).Программа выдаст следующее сообщение

Нажмите «ОК»,далее в окошке установите  номер COM порта, к которому подключен компьютер и радиокнопкой тип порта RS-232(В)

Вход  в режим настроек от ПК осуществляется следующим образом:

1) На передней панели нажать кнопку первого входа и удерживать ее в нажатом положении.

2) Нажать кнопку последнего выхода и  удерживать несколько секунд иотпустить обе кнопки.

После этих манипуляций становиться активным порт связи с ПК(разъем DB9 на задней панели,расположенный вертикально) .

Нажмите в окне пограммы кнопку «проверить»,в верхней части окна ,если подключение произошло,должны появиться активные функции настроек коммутатора.

(Более подробно о настройках можно прочитатьв описании пррограммы DSCConfig)

(Дополнительные пульты блокируются )

Для выхода их режима настройки  нанеобходимо на лицевой панели  произвести коммутацию  любого входа на любой выход .

(Пульт ДУ, который  в режиме настройки  был  заблокирован, после этой процедуры также восстанавливает   свою работоспособность)

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора, и соответствие техническим требованиям при соблюдении правил эксплуатации, изложенных выше, в течение 12 месяцев со дня продажи конечному пользователю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное техническое обслуживание прибора, а в случае выхода из строя - на бесплатный ремонт или замену. Ремонт производится за счет владельца прибора в течение гарантийного срока в случае, если он вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации.

Изготовитель принимает в ремонт свое оборудование независимо от того где, когда и кем оно было реализовано.

Программное обеспечение, поставляемое вместе с изделием, распространяется по принципу «как есть», если иное специально не оговорено. Фирма - изготовитель не несет ответственности за последствия использования программ. Программное обеспечение может использоваться без ограничений. Исходные коды программ могут быть высланы по запросу.

Предполагается, что в процессе выпуска будет производиться модернизация устройства с учетом пожеланий заказчиков. Возможно выполнение работ по отдельному заказу.

В связи с постоянно ведущейся работой по улучшению устройства, возможны некоторые несоответствия между описанием и конкретным изделием.

Приложение:

Распайка кабеля для подключения коммутатора к компьютеру

| 9 pin(Розетка) |  | 9 pin F (Розетка) |
| --- | --- | --- |
| 2 | RXD |  | RXD | 3 |
| 3 | TXD |  | TXD | 2 |
| 5 | GND |  | GND | 5 |